拉铆螺母 的技术规范

目   录

1	应用范围	4

2	安装方式	4

2.1	本规范所规定之铆螺母按如下方式进行安装：	4

3	铆螺母选型条件	4

3.1	铆螺母螺纹的公称直径；如：M3~M12；	4

3.2	铆螺母头型；	4

3.3	铆螺母类型；盲孔或通孔，采用B和O进行标识，如C.FO、H.fB	5

3.4	需铆接工件的板厚；	5

3.5	需铆接工件的材质；	5

4	铆螺母安装孔的加工	5

5	铆螺母安装要求	6

5.1	安装时，铆螺母至少突出工件0.1mm。	6

5.2	安装后收缩量（安装后测量，发现安装有问题的应当重新安装）	6

5.3	安装后铆螺母的特性及拉伸强度	6

6	检验	7

6.1	极限安装铆接强度检验	7

6.2	铆螺母螺纹检验	7

6.3	铆螺母化学成份检验	8

6.4	外观检验	8

7	标识、包装及运输	8

7.1	标识	8

7.2	包装及运输	8

8	附1：C.FB型铆螺母	9

9	附2：C.FO型铆螺母	10

10	附3：H.fB型铆螺母	11

11	附4：H.fO型铆螺母	12

12	附5：H.FB型铆螺母	13

13	附6：CDH.kT型铆螺母	14

# 应用范围

### 本规范应用于地铁车辆铝合金车体上铆螺母的选型，规定了地铁铝合金车体常用铆螺母的代号、基本尺寸、材料等。型号及尺寸见附件。

# 使用条件

铆螺母应能在下列环境条件下正常工作：

  - 环境温度为-40℃～＋80℃；

  - 相对湿度为95％；

  - 相对于车辆的垂向、横向、纵向存在着频率为1～50Hz的正弦振动，其振动加速度频率f为1～10 Hz时等于0.1fg，当频率f为10～50 Hz时等于1g；因车辆连挂时的冲击，沿机车纵向激起的加速度不大于3g（g为重力加速度）。

# 安装方式

## 本规范所规定之铆螺母按图1所示方式进行安装：

图1：铆螺母的安装方式

- 将铆螺母放入铆枪内；

- 将装在铆枪内的铆螺母放入需铆接工件已加工好的孔内；

- 铆接到位；

- 铆枪退出。

# 铆螺母选型条件

### 选择铆螺母时按如下条件进行选择。

## 铆螺母螺纹的公称直径；如：M3~M12；

## 铆螺母头型；铆螺母的头型如表1所示。

| 头型 | 平头型（f） | 圆柱头型（C） | 沉头型（F） |
| --- | --- | --- | --- |

## 表1：铆螺母头型；

## 铆螺母类型；盲孔或通孔，采用B和O进行标识，铆螺母类型如表2所示；如C.FO、H.fB

| 类型 | 盲孔 | 通孔 |
| --- | --- | --- |

## 表2：铆螺母类型；

## 需铆接工件的板厚；

## 需铆接工件的材质；

# 铆螺母安装孔的加工

### 铆螺母的安装孔按表3进行加工；

| 平头型 | 圆柱头型 | 沉头型 |
| --- | --- | --- |

# 表3：铆螺母安装孔的加工；

# 铆螺母安装要求

## 安装时，铆螺母至少突出工件0.1mm。如图2所示。

图2：铆螺母安装

## 安装后收缩量（安装后测量，发现安装有问题的须重新安装），如图3所示。

拉铆不够          拉铆适当            表示拉铆过度

图 3   铆螺母拉铆状态示意图

铆螺母拉铆后收缩状态如图4所示，大致收缩长度见表4。

s ── 铆螺母收缩长度

ls ── 铆螺母收缩后总长

图 4   铆螺母拉铆收缩示意图

单位为毫米

| 类 别 | 尺 寸 |
| --- | --- |
| 螺纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 收缩长度 | 1-2 | 1.4-3.2 | 1.5-4 | 1.8-4.5 | 2.2-5.5 | 2.5-5.8 | 2.8-6 | 3-8 |

表 4   铆螺母拉铆后收缩长度表

## 安装后铆螺母的铆紧力和螺纹失效力

铆螺母拉铆后所能达到的铆紧力及螺纹失效力见表5。

| 螺纹规格 mm | 钢 | 不锈钢 | 铝 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铆紧力 KN | 失效力 KN | 铆紧力 KN | 失效力 KN | 铆紧力 KN | 失效力 KN |
| M4 | 2.5-4 | 7-9 | 4.5-6.5 | 9-10 | 2-3 | 4.5-5.5 |
| M5 | 6-8.5 | 10-12 | 6.5-9 | 12-15 | 3-4.5 | 6-7 |
| M6 | 9.5-12 | 15-19 | 10-13 | 16-23 | 4.5-6.1 | 8.3-10 |
| M8 | 12-16 | 27-33 | 16-19 | 30-44 | 5-9 | 13-16 |
| M10 | 18-20 | 37-48 | 20-14 | 40-50 | 7-14 | 20-25 |
| M12 | 33-36 | 54-76 |  |  |  |  |
| M16 | 55-60 | <100 |  |  |  |  |

# 检验

## 极限安装铆接强度检验

### 检验范围

所有地铁车辆项目采购的铆螺母；

### 检验数量

每个项目首批采购的各种铆螺母均需进行检验一个。

后续入厂的各种铆螺母每一批次各检验一个。

### 检验方法

#### 试件制备

将待检铆螺母铆接到极限板厚上（极限板厚可在附表1~附表7中查到，如型号为C8FB24铆螺母，需进行板厚为1.8mm和3.0mm两种板厚的试验）

#### 试验

将试验工装安装至试件上，试件板装夹固定，拉伸安装在试件上的试验工装，直至断裂，记录断裂时拉力，参照5.3判断该铆螺母是否合格。

## 铆螺母螺纹检验

### 检验范围

所有地铁车辆项目采购的铆螺母；

### 检验数量

每个项目首批采购的各种铆螺母均需进行检验一个。

后续入厂的各种铆螺母每一批次各检验一个。

### 螺纹强度试验

参照GB/T3098标准进行试验。

依据5.3判定该铆螺母是否合格。

## 铆螺母化学成份检验

### 检验范围

所有地铁车辆项目采购的铆螺母；

### 检验数量

每个项目首批采购的各种铆螺母均需进行检验一个。

后续入厂的各种铆螺母每一批次各检验一个。

### 检验方法

参照相关材料的检验标准

## 外观检验

### 检验范围

所有地铁车辆项目采购的铆螺母；

### 检验数量

所有铆螺母在使用前均需要进行外观检验，有明显缺陷的，不得用于实际生产。

# 标识、包装及运输

## 标识

产品应明确标识其型号、材料、规格。

示例：

C.fO型、沉头、头部带凹槽、通孔、螺纹规格为M5×0.80、长度9.6、材料为1.4404的铆螺母可表示为：C5fO15–A2。

## 包装及运输

产品应附有产品合格证，其内容包括：制造厂名称、产品代号及名称、检验依据、制造日期或生产批量号及技术检查部门签章。

产品应装入专用包装箱内，包装箱外应注明：收货单位及地址、产品名称、代号标识、数量、“防潮”、“小心轻放”等字样。

# 规格型号

## C.FB型铆螺母

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | ØT | ØA | L | L.u | E | ØD | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 3 ×11.3 | M 3 × 0.50 | GGI03GC14 | 1.1 -1.7 | 5.0 | 6.8 | 11.3 | 7.3 | 1.0 | 5.0 | C3FB14 | A2 |
| M 3 ×11.9 |  | GGI03GC20 | 1.7 -2.3 |  |  | 11.9 | 7.9 |  |  | C3FB20 | A2 |
| M 3 ×12.5 |  | GGI03GC26 | 2.3 -3.0 |  |  | 12.5 | 8.5 |  |  | C3FB26 | A2 |
| M 4 ×15.2 | M 4 × 0.70 | GGI04GC17 | 1.3 -2.1 | 6.0 | 7.8 | 15.2 | 8.8 | 1.0 | 6.0 | C4FB17 | A2 |
| M 4 ×16.0 |  | GGI04GC25 | 2.1 -2.9 |  |  | 16.0 | 9.6 |  |  | C4FB25 | A2 |
| M 4 ×16.8 |  | GGI04GC33 | 2.9 -3.7 |  |  | 16.8 | 10.4 |  |  | C4FB33 | A2 |
| M 5 ×17.5 | M 5 × 0.80 | GGI05GC20 | 1.5 -2.5 | 7.0 | 8.8 | 17.5 | 10.5 | 1.0 | 7.0 | C5FB20 | A2 |
| M 5 ×18.5 |  | GGI05GC30 | 2.5 -3.5 |  |  | 18.5 | 11.5 |  |  | C5FB30 | A2 |
| M 5 ×19.5 |  | GGI05GC40 | 3.5 -4.5 |  |  | 19.5 | 12.5 |  |  | C5FB40 | A2 |
| M 6 ×20.9 | M 6 × 1.00 | GGI06GC20 | 1.5 -2.5 | 9.0 | 10.8 | 20.9 | 12.5 | 1.0 | 9.0 | C6FB20 | A2 |
| M 6 ×21.9 |  | GGI06GC30 | 2.5 -3.5 |  |  | 21.9 | 13.5 |  |  | C6FB30 | A2 |
| M 6 ×22.9 |  | GGI06GC40 | 3.5 -4.5 |  |  | 22.9 | 14.5 |  |  | C6FB40 | A2 |
| M 6 ×23.9 |  | GGI06GC50 | 4.5 -5.5 |  |  | 23.9 | 15.5 |  |  | C6FB50 | A2 |
| M 8 ×24.5 | M 8 × 1.25 | GGI08GC24 | 1.8 -3.0 | 11.0 | 13.8 | 24.5 | 15.0 | 1.5 | 11.0 | C8FB24 | A2 |
| M 8 ×25.7 |  | GGI08GC36 | 3.0 -4.2 |  |  | 25.7 | 16.2 |  |  | C8FB36 | A2 |
| M 8 ×26.9 |  | GGI08GC48 | 4.2 -5.4 |  |  | 26.9 | 17.4 |  |  | C8FB48 | A2 |
| M 8 ×28.1 |  | GGI08GC60 | 5.4 -6.6 |  |  | 28.1 | 18.6 |  |  | C8FB60 | A2 |
| M 10×31.9 | M10 × 1.50 | GGI10GC30 | 2.0 -3.7 | 13.0 | 15.8 | 31.9 | 19.5 | 1.5 | 13.0 | C10FB30 | A2 |
| M 10×33.4 |  | GGI10GC45 | 3.7 -5.2 |  |  | 33.4 | 21.0 |  |  | C10FB45 | A2 |
| M 10×34.9 |  | GGI10GC60 | 5.2 -6.8 |  |  | 34.9 | 22.5 |  |  | C10FB60 | A2 |
| M 12×34.5 | M12 × 1.75 | GGI12GC33 | 2.0 -4.2 | 16.0 | 19.8 | 34.5 | 22.2 | 2.0 | 16.0 | C12FB33 | A2 |

# 附2：C.fO型铆螺母

图 3   C.fO型铆螺母示意图

表 3   C.fO型铆螺母规格表

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | ΦT | ΦA | L | E | ΦD | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3×6.7 | M3×0.50 | GGI03AC11 | 0.0-1.1 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 0.3 | 5.0 | C3fO11 | A2 |
| M3×7.9 |  | GGI03AC23 | 1.0-2.3 |  |  | 7.9 |  |  | C3fO23 | A2 |
| M3×9.1 |  | GGI03AC32 | 2.0-3.2 |  |  | 9.1 |  |  | C3fO32 | A2 |
| M4×8.4 | M4×0.70 | GGI04AC13 | 0.0-1.3 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 0.3 | 6.0 | C4fO13 | A2 |
| M4×10.0 |  | GGI04AC30 | 1.0-3.0 |  |  | 10.0 |  |  | C4fO30 | A2 |
| M4×11.6 |  | GGI04AC42 | 2.5-4.2 |  |  | 11.6 |  |  | C4fO42 | A2 |
| M5×9.6 | M5×0.80 | GGI05AC15 | 0.0-1.5 | 7.0 | 8.0 | 9.6 | 0.4 | 7.0 | C5fO15 | A2 |
| M5×11.6 |  | GGI05AC35 | 1.0-3.5 |  |  | 11.6 |  |  | C5fO35 | A2 |
| M6×11.9 | M6×1.00 | GGI06AC15 | 0.0-1.5 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 0.4 | 9.0 | C6fO15 | A2 |
| M6×13.9 |  | GGI06AC35 | 1.0-3.5 |  |  | 13.9 |  |  | C6fO35 | A2 |
| M8×14.1 | M8×1.25 | GGI08AC18 | 0.0-1.8 | 11.0 | 12.0 | 14.1 | 0.4 | 11.0 | C8fO18 | A2 |
| M8×17.4 |  | GGI08AC50 | 1.5-5.0 |  |  | 17.4 |  |  | C8fO50 | A2 |
| M10×19.0 | M10×1.50 | GGI10AC32 | 0.0-3.2 | 13.0 | 14.4 | 19.0 | 0.4 | 13.0 | C10fO32 | A2 |
| M10×21.4 |  | GGI10AC55 | 2.5-5.5 |  |  | 21.4 |  |  | C10fO55 | A2 |
| M12×22.5 | M12×1.75 | GGI12AC42 | 0.0-4.2 | 16.0 | 17.4 | 22.5 | 0.5 | 16.0 | C12fO42 | A2 |
| M12×26.1 |  | GGI12AC76 | 4.0-7.6 |  |  | 26.1 |  |  | C12fO76 | A2 |

# 附3：C.FO型铆螺母

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | ØT | ØA | L | E | ØD | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 3 ×7.3 | M 3 × 0.50 | GGI03FC14 | 1.1 -1.7 | 5.0 | 6.8 | 7.3 | 1.0 | 5.0 | C3FO14 | A2 |
| M 3 ×7.9 |  | GGI03FC20 | 1.7 -2.3 |  |  | 7.9 |  |  | C3FO20 | A2 |
| M 3 ×8.5 |  | GGI03FC26 | 2.3 -3.0 |  |  | 8.5 |  |  | C3FO26 | A2 |
| M 4 ×9.2 | M 4 × 0.70 | GGI04FC17 | 1.3 -2.1 | 6.0 | 7.8 | 9.2 | 1.0 | 6.0 | C4FO17 | A2 |
| M 4 ×10.0 |  | GGI04FC25 | 2.1 -2.9 |  |  | 10.0 |  |  | C4FO25 | A2 |
| M 4 ×10.8 |  | GGI04FC33 | 2.9 -3.7 |  |  | 10.8 |  |  | C4FO33 | A2 |
| M 5 ×10.6 | M 5 × 0.80 | GGI05FC20 | 1.5 -2.5 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 1.0 | 7.0 | C5FO20 | A2 |
| M 5 ×11.6 |  | GGI05FC30 | 2.5 -3.5 |  |  | 11.6 |  |  | C5FO30 | A2 |
| M 5 ×12.6 |  | GGI05FC40 | 3.5 -4.5 |  |  | 12.6 |  |  | C5FO40 | A2 |
| M 6 ×12.9 | M 6 × 1.00 | GGI06FC20 | 1.5 -2.5 | 9.0 | 10.8 | 12.9 | 1.0 | 9.0 | C6FO20 | A2 |
| M 6 ×13.9 |  | GGI06FC30 | 2.5 -3.5 |  |  | 13.9 |  |  | C6FO30 | A2 |
| M 6 ×14.9 |  | GGI06FC40 | 3.5 -4.5 |  |  | 14.9 |  |  | C6FO40 | A2 |
| M 6 ×15.9 |  | GGI06FC50 | 4.5 -5.5 |  |  | 15.9 |  |  | C6FO50 | A2 |
| M 8 ×15.3 | M 8 × 1.25 | GGI08FC24 | 1.8 -3.0 | 11.0 | 13.8 | 15.3 | 1.5 | 11.0 | C8FO24 | A2 |
| M 8 ×16.5 |  | GGI08FC36 | 3.0 -4.2 |  |  | 16.5 |  |  | C8FO36 | A2 |
| M 8 ×17.7 |  | GGI08FC48 | 4.2 -5.4 |  |  | 17.7 |  |  | C8FO48 | A2 |
| M 8 ×18.6 |  | GGI08FC60 | 5.4 -6.6 |  |  | 18.6 |  |  | C8FO60 | A2 |
| M 10×19.9 | M10 × 1.50 | GGI10FC30 | 2.0 -3.7 | 13.0 | 15.8 | 19.9 | 1.5 | 13.0 | C10FO30 | A2 |
| M 10×21.4 |  | GGI10FC45 | 3.7 -5.2 |  |  | 21.4 |  |  | C10FO45 | A2 |
| M 10×22.9 |  | GGI10FC60 | 5.2 -6.8 |  |  | 22.9 |  |  | C10FO60 | A2 |
| M 12×22.5 | M12 × 1.75 | GGI12FC33 | 2.0 -4.2 | 16.0 | 19.8 | 22.5 | 2.0 | 16.0 | C12FO33 | A2 |
| M 12×24.2 |  | GGI12FC50 | 4.2 -6.0 |  |  | 24.2 |  |  | C12FO50 | A2 |

# 附4：H.fB型铆螺母

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | H | T (H) | A | L | L.u | E | Ø D | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 × 10.7 | M3 × 0.50 | GGI03BH11 | 0.0 -1.1 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 10.7 | 6.7 | 0.3 | 5.0 | H 3fB11 | A2 |
| M3 × 11.9 |  | GGI03BH23 | 1.0 -2.3 |  |  |  | 11.9 | 7.9 |  |  | H 3fB23 | A2 |
| M4 × 14.4 | M4 × 0.70 | GGI04BH13 | 0.0 -1.3 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 14.4 | 8.0 | 0.3 | 6.0 | H 4fB13 | A2 |
| M4 × 15.1 |  | GGI04BH20 | 0.5 -2.0 |  |  |  | 15.1 | 9.0 |  |  | H 4fB20 | A2 |
| M4 × 16.0 |  | GGI04BH30 | 1.0 -3.0 |  |  |  | 16.0 | 9.6 |  |  | H 4fB30 | A2 |
| M4 × 16.6 |  | GGI04BH37 | 2.5 -3.7 |  |  |  | 16.6 | 10.5 |  |  | H 4fB37 | A2 |
| M4 × 17.3 |  | GGI04BH42 | 2.5 -4.2 |  |  |  | 17.3 | 10.9 |  |  | H 4fB42 | A2 |
| M5 × 16.5 | M5 × 0.80 | GGI05BH15 | 0.0 -1.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 7.0 | H 5fB15 | A2 |
| M5 × 17.5 |  | GGI05BH25 | 0.0 -2.5 |  |  |  | 17.5 | 10.5 |  |  | H 5fB25 | A2 |
| M5 × 18.5 |  | GGI05BH35 | 1.0 -3.5 |  |  |  | 18.5 | 11.5 |  |  | H 5fB35 | A2 |
| M6 × 19.9 | M6 × 1.00 | GGI06BH15 | 0.0 -1.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 19.9 | 11.5 | 0.4 | 9.0 | H 6fB15 | A2 |
| M6 × 21.9 |  | GGI06BH35 | 1.0 -3.5 |  |  |  | 21.9 | 13.5 |  |  | H 6fB35 | A2 |
| M8 × 23.3 | M8 × 1.25 | GGI08BH18 | 0.0 -1.8 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 23.3 | 14.0 | 0.4 | 11.0 | H 8fB18 | A2 |
| M8 × 26.9 |  | GGI08BH50 | 1.5 -5.0 |  |  |  | 26.9 | 17.4 |  |  | H 8fB50 | A2 |
| M10× 31.0 | M10× 1.50 | GGI10BH32 | 0.0 -3.2 | 13.0 | 13.0 | 14.4 | 31.0 | 20.0 | 0.5 | 13.0 | H10fB32 | A2 |
| M10× 33.4 |  | GGI10BH55 | 2.5 -5.5 |  |  |  | 33.4 | 22.0 |  |  | H10fB55 | A2 |
| M12× 34.5 | M12× 1.75 | GGI12BH42 | 0.0 -4.2 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | 34.5 | 22.2 | 0.5 | 16.0 | H12fB42 | A2 |
| M12× 37.9 |  | GGI12BH76 | 4.0 -7.6 |  |  |  | 37.9 | 26.6 | 0.5 | 16.0 | H12fB76 | A2 |

# 附5：H.fO型铆螺母

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | H | T(H) | A | L | E | Ø D | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 3 × 6.7 | M 3 × 0.50 | GGI03AH11 | 0.0 -1.1 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 0.3 | 5.0 | H 3fO11 | A4 |
| M 3 × 7.9 |  | GGI03AH23 | 1.0 -2.3 |  |  |  | 7.9 |  |  | H 3fO23 | A4 |
| M 3 × 9.1 |  | GGI03AH32 | 2.0 -3.2 |  |  |  | 9.1 |  |  | H 3fO32 | A4 |
| M 4 × 8.4 | M 4 × 0.70 | GGI04AH13 | 0.0 -1.3 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 0.3 | 6.0 | H 4fO13 | A4 |
| M 4 ×10.0 |  | GGI04AH30 | 1.0 -3.0 |  |  |  | 10.0 |  |  | H 4fO30 | A4 |
| M 4 ×11.6 |  | GGI04AH42 | 2.5 -4.2 |  |  |  | 11.6 |  |  | H 4fO42 | A4 |
| M 5 × 9.6 | M 5 × 0.80 | GGI05AH15 | 0.0 -1.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.6 | 0.4 | 7.0 | H 5fO15 | A4 |
| M 5 ×10.6 |  | GGI05AH25 | 1.0 -2.5 |  |  |  | 10.6 |  |  | H 5fO25 | A4 |
| M 5 ×11.6 |  | GGI05AH35 | 1.0 -3.5 |  |  |  | 11.6 |  |  | H 5fO35 | A4 |
| M 6 ×11.9 | M 6 × 1.00 | GGI06AH15 | 0.0 -1.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 0.4 | 9.0 | H 6fO15 | A4 |
| M 6 ×13.9 |  | GGI06AH35 | 1.0 -3.5 |  |  |  | 13.9 |  |  | H 6fO35 | A4 |
| M 8 ×14.1 | M 8 × 1.25 | GGI08AH18 | 0.0 -1.8 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 14.1 | 0.4 | 11.0 | H 8fO18 | A4 |
| M 8 ×17.4 |  | GGI08AH50 | 1.5 -5.0 |  |  |  | 17.4 |  |  | H 8fO50 | A4 |
| M10 ×19.0 | M10 × 1.50 | GGI10AH32 | 0.0 -3.2 | 13.0 | 13.0 | 14.4 | 19.0 | 0.5 | 13.0 | H10fO32 | A4 |
| M10 ×21.4 |  | GGI10AH55 | 2.5 -5.5 |  |  |  | 21.4 |  |  | H10fO55 | A4 |
| M12 ×22.5 | M12 × 1.75 | GGI12AH42 | 0.0 -4.2 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | 22.5 | 0.5 | 16.0 | H12fO42 | A4 |
| M12 ×26.1 |  | GGI12AH76 | 4.0 -7.6 |  |  |  | 26.1 |  |  | H12fO76 | A4 |

# 附6：H.FB型铆螺母

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | H | T(H) | A | L | E | Ø D | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 3 ×11.3 | M 3 × 0.50 | GGI03GH14 | 1.1 - 1.7 | 5.0 | 5.0 | 6.8 | 11.3 | 1.0 | 5.0 | H 3FB14 | A2 |
| M 3 ×11.9 |  | GGI03GH20 | 1.7 - 2.3 |  |  |  | 11.9 |  |  | H 3FB20 | A2 |
| M 3 ×12.5 |  | GGI03GH26 | 2.3 - 3.0 |  |  |  | 12.5 |  |  | H 3FB26 | A2 |
| M 4 ×15.2 | M 4 × 0.70 | GGI03GH17 | 1.3 - 2.1 | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 15.2 | 1.0 | 6.0 | H 4FB17 | A2 |
| M 4 ×16.0 |  | GGI03GH25 | 2.1 - 2.9 |  |  |  | 16.0 |  |  | H 4FB25 | A2 |
| M 4 ×16.8 |  | GGI03GH33 | 2.9 - 3.7 |  |  |  | 16.8 |  |  | H 4FB33 | A2 |
| M 5 ×17.5 | M 5 × 0.80 | GGI03GH20 | 1.5 - 2.5 | 7.0 | 7.0 | 8.8 | 17.5 | 1.0 | 7.0 | H 5FB20 | A2 |
| M 5 ×18.5 |  | GGI03GH30 | 2.5 - 3.5 |  |  |  | 18.5 |  |  | H 5FB30 | A2 |
| M 5 ×19.5 |  | GGI03GH40 | 3.5 - 4.5 |  |  |  | 19.5 |  |  | H 5FB40 | A2 |
| M 6 ×20.9 | M 6 × 1.00 | GGI03GH20 | 1.5 - 2.5 | 9.0 | 9.0 | 10.8 | 20.9 | 1.0 | 9.0 | H 6FB20 | A2 |
| M 6 ×21.9 |  | GGI03GH30 | 2.5 - 3.5 |  |  |  | 21.9 |  |  | H 6FB30 | A2 |
| M 6 ×22.9 |  | GGI03GH40 | 3.5 - 4.5 |  |  |  | 22.9 |  |  | H 6FB40 | A2 |
| M 6 ×23.9 |  | GGI03GH50 | 4.5 - 5.5 |  |  |  | 23.9 |  |  | H 6FB50 | A2 |
| M 8 ×24.5 | M 8 × 1.25 | GGI03GH24 | 1.8 - 3.0 | 11.0 | 11.0 | 13.8 | 24.5 | 1.5 | 11.0 | H 8FB20 | A2 |
| M 8 ×25.7 |  | GGI03GH36 | 3.0 - 4.2 |  |  |  | 25.7 |  |  | H 8FB30 | A2 |
| M 8 ×26.9 |  | GGI03GH48 | 4.2 - 5.4 |  |  |  | 26.9 |  |  | H 8FB40 | A2 |
| M 8 ×28.1 |  | GGI03GH60 | 5.4 - 6.6 |  |  |  | 28.1 |  |  | H 8FB50 | A2 |
| M10 ×31.9 | M10 ×1.50 | GGI03GH30 | 2.0 - 3.7 | 13.0 | 13.0 | 15.8 | 31.9 | 1.5 | 13.0 | H10FB30 | A2 |
| M10 ×33.4 |  | GGI03GH45 | 3.7 - 5.2 |  |  |  | 33.4 |  |  | H10FB45 | A2 |
| M10 ×34.9 |  | GGI03GH60 | 5.2 - 6.8 |  |  |  | 34.9 |  |  | H10FB60 | A2 |
| M12 ×34.5 | M12 ×1.75 | GGI03GH33 | 2.0 - 4.2 | 16.0 | 16.0 | 19.8 | 34.5 | 1.5 | 16.0 | H12FB33 | A2 |

# 附7：CDH.kT型铆螺母

| 规格 | 螺纹规格 | 代码 | 厚度/Ep | H | T (H) | A | L | E | 型号 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 4 × 11.0 | M 4 × 0.70 | GDI04AH20 | 0.5 to 2.0 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 11.0 | 0.5 | CDH 4kT20 | A2 |
| M 5 × 12.0 | M 5 × 0.80 | GDI05AH30 | 0.5 to 3.0 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 12.0 | 0.5 | CDH 5kT30 | A2 |
| M 6 × 14.5 | M 6 × 1.00 | GDI06AH30 | 0.5 to 3.0 | 9.0 | 9.1 | 9.5 | 14.5 | 0.5 | CDH 6kT30 | A2 |
| M 8 × 16.0 | M 8 × 1.25 | GDI08AH30 | 0.5 to 3.0 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 16.0 | 0.5 | CDH 8kT30 | A2 |